Рефлект-III™ представляет собой программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения и аудиорегистрации. Комплекс предназначен для записи, архивирования и передачи видео и аудио информации. В состав комплекса входит базовая плата с функциями оцифровки видеоизображения (до 16-ти видео каналов) и аудио (до 8-ми) каналов.

Рефлект-III™ –Видео – многоканальная плата оцифровки видео сигналов.

| Технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Количество видеоканалов (АЦП на плате) | 4 (4АЦП), 8 (4АЦП), 16(8АЦП) |
| Тип АЦП | Philips SAA7144H2 |
| Максимальное количество видеоканалов на один ПК | до 64 (4-е платы по 16 каналов) |
| Входное напряжение (с возможностью регулировки усиления AGC) | 1В (от 0,5 до 1,5В) |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Разрешения оцифровки | 176*288, 236*288, 352*288, 704*288, 704*576 |
| Количество бит оцифровки (для каждого канала выбирается индивидуально для любого разрешения) | 8-бит (для ч/б сигнала) 16-бит (для цветного сигнала) |
| Стандарт входного сигнала | PAL, CCIR |
| Частота кадров (совокупная) | до 100 кадров/сек |
| Частота кадров*: | На плату без мультиплек-сирования | На плату с мультиплек-сированием | На канал |
| 4-х кан. плата (4 АЦП) | 100 к/с (4 канала) | 100 к/с (4 канала) | 25 к/с (4 канала) |
| 8-ми кан. плата (4 АЦП) | 100 к/с (4 канала) | 50 к/с (8 каналов) | 6,25 к/с (8 каналов) 25 к/с (4 канала) |
| 16-ти кан. плата (8 АЦП) | 100 к/с (4 канала) | 100 к/с (16 каналов) | 6,25 к/с (16 каналов) 12 к/с (8 каналов) 25 к/с (4 канала) |
| Объем записанного видеоизображения | от 3 до 30 кБ/кадр |
| Тип сжатия | Покадровый – Intel Indeo, JPEG |
| Тип слота | PCI, rev.2.2 |
| Потребляемая мощность, Вт | Плата с 4 АЦП – 1,9 Вт Плата с 8 АЦП – 3,1 Вт |

* Частота кадров указана для разрешения 352*288 и 702*288 точек при равномерном распределении скорости оцифровки между каналами. При разрешении 352*576 или 704*576 (двухстраничная обработка видеосигнала) все значения скорости уменьшаются в два раза. Есть возможность распределить скорость оцифровки неравномерно, т.е. одному или нескольким каналам назначить больший приоритет по сравнению с другими.

Рефлект-III™ –Аудио – многоканальная плата оцифровки аудио сигналов.

| Технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Количество аудиоканалов | 4, 8 |
| Максимальное количество аудиоканалов на один ПК | до 32 (4-е платы по 8 каналов) |
| Входное напряжение (с возможностью ручной регулировки усиления) | 1В (от 0,01 до 3 В) |
| Входное сопротивление по переменному току | 75 Ом |
| Частота дискретизации | 11, 22, 44 кГц |
| Диапазон рабочих частот | 200 Гц – 5 кГц |
| Разрядность АЦП | 8 бит |
| Программное сжатие аудиопотока | до 1,5 кБ/сек |
| Тип слота | PCI, rev.2.2 |

Рефлект-III™ –Видео/Аудио – многоканальная плата оцифровки видео и аудио сигналов

Рефлект-III – Видео/Аудио совмещает в себе две платы для видео и аудио сигналов. Это позволяет экономить PCI слоты компьютера и снизить энергопотребление всей системы. Технические параметры аналогичны платам Рефлект-III видео и Рефлект-III аудио.

Доступны следующие совмещенные платы:

- Рефлект-III 16 видео и 8 аудио;

- Рефлект-III 8 видео и 8 аудио;

- Рефлект-III 4 видео и 4 аудио.

## Возможности системы Рефлект™

- Одновременный вывод на экран, запись и воспроизведение ранее сделанной записи с большого количества камер (до 64) или источников аудио сигнала (до 32).

- Установка различных режимов записи видео и аудио информации индивидуально по каждому каналу (разрешения, скорости, степени сжатия).

- Масштабирование видео изображения ZOOM, визуализация аудио потоков.

- Запись по сигналам тревоги, таймеру, временному расписанию, видео и аудио детекторам, команде оператора.

- Ведение журналов тревог, системных событий.

- Вывод  видео изображения на принтер.

- Создание и работа с архивом видео и аудио записей.

- Работа с архивом и просмотр видеоизображения по сети.

- Работа программы в скрытом автономном режиме, не требующем никакого обслуживания оператора (черный ящик).

- Система паролей при  работе с системой.

- Гибкая система внутренних настроек.

- Сопряжение с системой обработки аудио информации, обеспечивающей до 32 каналов аудио-контроля и программную синхронизацию с видеозаписью.

### Рекомендуемая конфигурация

# процессор Intel Celeron™ 2 ГГц;

# оперативная память 1 Гб;

# видеокарта 1024x768, High Color (16-bit);

# операционная система Windows 2000 Professional, Server, XP;

# жесткий диск от 320 Gb (в зависимости от требуемой глубины архива).

## Особенности Рефлект™

# Основой системы Рефлект™ Видео и Аудио являются специализированные платы цифровой обработки аналоговых сигналов, устанавливаемые в стандартный PCI слот ПК. Ввод на плату аналоговых сигналов осуществляется через разъем D-SUB 25. Кабельная часть снабжена разъемами BNC для подсоединения видеокамер или RCA разъемами для аудио сигналов.

На плате Рефлект™ Видео размещено от 4 до 8 независимых АЦП, каждый из которых оцифровывает до 25 кадров видео изображения в секунду без режима мультиплексирования (т.е. к каждому АЦП подсоединен один видеосигнал) или по 12 к/с в режиме мультиплексирования (т.е. на каждый АЦП заведено по 2 видеосигнала, 12к/с разделить 2 получается по 6,25 к/с на видеоканал).

Таким образом 4-х канальная система Рефлект™ Видео с 4 АЦП обеспечит работу 4-х высокоскоростных (до 25 к/с по каждому каналу) каналов вывода видеоизображения на экран компьютера, а 16-ти канальная система - работу 16 каналов со скоростью до 6,25 к/с.

Устанавливая дополнительные платы Рефлект™ Видео любой конфигурации, можно увеличивать количество обрабатываемых видеоканалов до 64 и распределять скоростные и качественные параметры системы. Параметры качества выходного сигнала по каждому каналу могут устанавливаться от 195 * 288 точек до 704*576. Входной сигнал - 1Vp-p.

Объем записываемого и воспроизводимого кадра изображения колеблется от 3 до 30 кБ, в зависимости от заданных параметров сжатия сигнала и разрешения изображения, которые устанавливаются для каждого канала индивидуально.

Работа системы происходит, как в открытом режиме- под управлением оператора, так и в скрытом режиме- автономно, без вывода на экран.

Система паролей обеспечивает строгую организацию доступа, как к информации так и к управлению параметрами системы. Файлы системы недоступны для просмотра стандартными средствами Windows.  Информационное окно дает реальную информацию об уровне сигнала, скорости вывода на экран, объеме кадра, размерах и количествах файлов, суммарной скорости  работы системы.

Охранные функции системы реализованы на основе виртуальных датчиков движения. Количество, параметры чувствительности, размеры зон этих датчиков устанавливаются в зависимости от времени и параметров объектов, на движение которых необходимо реагировать.

Упорядочение записей фрагментов изображений или стоп кадров осуществляется расширенной базой данных «ДОСЬЕ».

Система Рефлект™ Видео сопрягается с системой  Рефлект™ Аудио- многоканальной (4, 8 каналов) системой цифровой обработки аудио информации. При совместной работе плат видео и аудио обработки под управлением единого ПО, обеспечивается синхронная запись изображения и звука. Тем не менее, Рефлект™ Аудио может функционировать отдельно от видео подсистемы в качестве полноценной многоканальной системы аудиорегистрации. Непрерывная запись одного звукового канала в течение 24 часов занимает - 127 Мб.

Наш сайт www.vikont.yaroslavl.ru регулярно пополняется новыми версиями программ, которые могут быть обновлены пользователем бесплатно.

Техническая поддержка осуществляется по электронной почте vikont@yaroslavl.ru.