Рефлект™ представляет собой программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения и аудиорегистрации. Комплекс предназначен для записи, архивирования и передачи видео и аудио информации. В состав комплекса входят две базовых платы: для оцифровки видеоизображения и аудио каналов.

Рефлект™ –Видео - многоканальная плата оцифровки видео сигналов.

| Технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Количество видеоканалов | 4, 8, 16 |
| Максимальное количество видеоканалов на один ПК | до 64 (4-е платы по 16 каналов) |
| Входное напряжение (с возможностью ручной регулировки усиления) | 1В (от 0,7 до 1,5В) |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Разрешения оцифровки | 192*288, 388*288, 640*288, 640*480 |
| Стандарт входного сигнала | PAL, CCIR |
| Обработка входного сигнала | ч/б, (256 градаций серого) |
| Частота кадров (совокупная) | до 80 кадров/сек |
| Частота кадров на канал*: |  |
| 4-х канальная плата | до 20 кадров/сек |
| 8-ми канальная плата | до 10 кадров/сек |
| 16-ти канальная плата | до 5 кадров/сек |
| Объем записанного видеоизображения | от 3 до 30 кБ/кадр |
| Входы тревоги | 2 гальванически развязанных (NO или NC) |
| Выход | Реле (100 В до 500 мА) |
| Тип слота | PCI, rev.2.2 |

* Частота кадров указана для разрешения 388*288 и 640*288 точек при равномерном распределении скорости оцифровки между каналами. При разрешении 388*480 или 640*480 (двухстраничная обработка видеосигнала) все значения скорости уменьшаются в два раза. Есть возможность распределить скорость оцифровки неравномерно, т.е. одному или нескольким каналам назначить больший приоритет по сравнению с другими.

Рефлект™ – Аудио –многоканальная плата оцифровки аудио сигналов.

| Технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Количество аудиоканалов | 4, 8 |
| Максимальное количество аудиоканалов на один ПК | до 32 (4-е платы по 8 каналов) |
| Входное напряжение (с возможностью ручной регулировки усиления) | 1В (от 0,01 до 3 В) |
| Входное сопротивление по переменному току | 10 кОм |
| Частота дискретизации | 11, 22, 44 кГц |
| Диапазон рабочих частот | 100 Гц – 15 кГц |
| Разрядность АЦП | 8 бит |
| Программное сжатие аудиопотока | до 1,5 кБ/сек |
| Тип слота | PCI, rev.2.2 |

## Возможности системы Рефлект™

- Одновременный вывод на экран, запись и воспроизведение ранее сделанной записи с большого количества камер (до 64) или источников аудио сигнала (до 32).

- Установка различных режимов записи видео и аудио информации индивидуально по каждому каналу (разрешения, скорости, степени сжатия).

- Масштабирование видео изображения ZOOM, визуализация аудио потоков.

- Запись по сигналам тревоги, таймеру, временному расписанию, видео и аудио детекторам, команде оператора.

- Возможность подключения шлейфов охранных систем, вывод тревоги на систему  охраны.

- Ведение журналов тревог, системных событий.

- Вывод  видео изображения на принтер.

- Создание и работа с архивом видео и аудио записей.

- Работа с архивом и просмотр видеоизображения по сети.

- Работа программы в скрытом автономном режиме, не требующем никакого обслуживания оператора (черный ящик).

- Система паролей при  работе с системой.

- Гибкая система внутренних настроек.

- Сопряжение с системой обработки аудио информации, обеспечивающей до 32 каналов аудио-контроля и программную синхронизацию с видеозаписью.

Минимальная конфигурация

# процессор Intel Pentium™ 166 МГц;

# оперативная память 64 Мб;

# видеокарта 800x600, High Color (16-bit);

# операционная система Windows 98/ME/2000/XP;

# жесткий диск от 10 Gb.

### Рекомендуемая конфигурация

# процессор Intel Celeron™ 900 МГц;

# оперативная память 128 Мб;

# видеокарта 1024x768, High Color (16-bit);

# операционная система Windows 2000 Professional, Server;

# жесткий диск от 40 Gb (в зависимости от требуемой глубины архива).

## Особенности Рефлект™

# Основой системы Рефлект™ Видео и Аудио являются специализированные платы цифровой обработки аналоговых сигналов, устанавливаемые в стандартный PCI слот ПК. Ввод на плату аналоговых сигналов осуществляется через разъем D-SUB 25. Кабельная часть разъема снабжена системой ручной регулировки уровня входного сигнала, разъемами BNC для подсоединения видеокамер или RCA разъемами для аудио сигналов.

На плате Рефлект™ Видео размещено 4 независимых АЦП, каждый из которых оцифровывает до 20 кадров видео изображения в секунду. Каждый канал оцифровки с помощью встроенного мультиплексора может одновременно обрабатывать до 4 видеосигналов при этом суммарная скорость всех каналов в блоке не превысит 20 к/с. Суммарная скорость для одной платы до 80 к/с.

Таким образом 4-х канальная система Рефлект™ Видео обеспечит работу 4-х высокоскоростных (до 20 к/с по каждому каналу) каналов вывода видеоизображения на экран компьютера, а 16-ти канальная система - работу 16 каналов со скоростью до 5 к/с.

Устанавливая дополнительные платы Рефлект™ Видео любой конфигурации, можно увеличивать количество обрабатываемых видеоканалов до 64 и распределять скоростные и качественные параметры системы. Параметры качества выходного сигнала по каждому каналу могут устанавливаться от 195 * 288 точек до 640*480. Входной сигнал - 1Vp-p.

Объем записываемого и воспроизводимого кадра изображения колеблется от 3 до 30 кБ, в зависимости от заданных параметров сжатия сигнала и разрешения изображения, которые устанавливаются для каждого канала индивидуально.

Работа системы происходит, как в открытом режиме- под управлением оператора, так и в скрытом режиме- автономно, без вывода на экран.

Система паролей обеспечивает строгую организацию доступа, как к информации так и к управлению параметрами системы. Файлы системы недоступны для просмотра стандартными средствами Windows.  Информационное окно дает реальную информацию об уровне сигнала, скорости вывода на экран, объеме кадра, размерах и количествах файлов, суммарной скорости  работы системы.

Охранные функции системы реализованы на основе виртуальных датчиков движения. Количество, параметры чувствительности, размеры зон этих датчиков устанавливаются в зависимости от времени и параметров объектов, на движение которых необходимо реагировать.

Для связи с традиционной системой охраны объекта в системе предусмотрены 2 гальванически развязанных входа внешней тревоги, сигналы с которых позволяют дать команды системе по заранее описанному сценарию включить на запись одну или группу видеокамер и т.п. Один выходной сигнал на внешнее устройство охраны (программируемые контакты реле) обеспечивает включение системы видеонаблюдения в сложные системы охраны.

Упорядочение записей фрагментов изображений или стоп кадров осуществляется расширенной базой данных «ДОСЬЕ».

Наличие мощной аппаратной части платы обработки позволяет обеспечивать незначительную загрузку процессора до 20-50%, что делает возможным одновременно с работой системы Рефлект™, работать с другими приложениями Windows.

Система Рефлект™ Видео сопрягается с системой  Рефлект™ Аудио- многоканальной (4, 8 каналов) системой цифровой обработки аудио информации. При совместной работе плат видео и аудио обработки под управлением единого ПО, обеспечивается синхронная запись изображения и звука. Тем не менее, Рефлект™ Аудио может функционировать отдельно от видео подсистемы в качестве полноценной многоканальной системы аудиорегистрации. Стандарт сжатия GSM 6.10 позволяет сжимать звуковой поток до 1.5 кБ/сек, таким образом непрерывная запись одного звукового канала в течение 24 часов занимает - 127 МГб.

Наш сайт www.vikont.yaroslavl.ru регулярно пополняется новыми версиями программ, которые могут быть обновлены пользователем бесплатно.

Техническая поддержка осуществляется по электронной почте vikont@yaroslavl.ru.